### L’ÂGE D’OR

#### FILM DE LUIS BUÑUEL

CRÉATION MUSICALE DE MARTIN MATALON

Fiche technique

Responsable technique

Frédéric PRIN

fredprin@free.fr

Tel : 33 (0)6 08 76 47 30

FICHE TECHNIQUE

… ESPACES …

. Quatre loges pouvant accueillir sept musiciens équipées de savon, serviettes, eaux minérales. . Un local de répétition avec piano accordé

. Un local de répétition pour travail individuel des percussionnistes

. Un bureau de régie avec connexion Internet.

Scène

. Taille minimum de la scène 14m d’ouverture par 10m de profondeur.

.Scène noire, Pendrillons et frises noirs.

. Machinerie scénique permettant l’accroche de l’écran cadré et de la boîte noir.

. Un lieu de stockage pour les flight cases à proximité de la scène

… MATERIELS …

Vidéo

. Un Vidéo projecteur 8000 à 10000 Lumens avec focal en accord avec la distance de projection.

. Un Digital Béta comprenant câblage vidéo vers le vidéo projecteur

. Un écran (image 7 m x 10m, à confirmer selon lieu)

. Cadre noir pour l'image (frises et pendrillons)

. Système de sous-titrage pour les pays non francophones

Éclairage

. Éclairage des pupitres sur gradateurs

. Éclairage public et saluts

Interphonie

. 4 postes : régie lumière, régie son, régie vidéo, plateau

Son

. Une Console DM2000 ou PM5D Yamaha (ou équivalent) comprenant 32 entées micros, 16  entrées lignes 8 sorties bus, 1 sortie stéréo  et 8 sorties auxiliaires.

. Une Sonorisation de façade stéréo couvrant de façon uniforme l'espace public  avec amplis, contrôleur, équaliser1/3 d'octave et câblage (voir synoptique son L&R)

. Deux renforts de Basses (voir synoptique sub 8).

. Deux points de diffusion de part et d'autre de l’écran avec amplis et câblage

. 4 à 6points de diffusions autour du public (voir synoptique suround 1 à 6).

. Un retour de scène avec ampli et câblage

. Micros:	4	KM 140	Neumann

8	SM 58		Shure

2	SM 81		Shure

4	SM 57		Shure

4	535		AKG

2	414		AKG

4	MD421	Sheineiser

2	e609		Sheineiser

2	M88		Beyer

.24 Grands pieds de micros avec perchettes /8 petits pieds avec perchettes

. Une réverbération Lexicon 300 et une PCM80

. Un CD Player

. Multipaires Scène consoles 32 Paires

. Multipaires consoles amplis 16 Paires

. Câblage plateau/câblage consoles

La console devra être placé en salle.

Backline

. 2 pianos de concert Steinway (modèle D) accordés au La3 = 440 Hz, avec tabourets et lampes de pupitres

Les instruments de percussion et les tablettes-baguettes sont fournis par …

… PERSONNEL et PLANNING …

. 1 Régisseur général 		: RG

. 1 régisseur lumière		: RL

. 1 chef machiniste 		: RP

. 4 Machinistes		: M

. 1 Régisseur son.		:RS

. 1 Régisseur vidéo		:RV

. 1 accordeur

. 1 technicien sous-titrage (pays non-francophones)

. Le personnel sera présent aux horaires indiqués sur le planning ci après.			. Il est préférable que les techniciens présents lors des répétitions soient les mêmes pour le concert

| Dates futurs |  |  | Désignation des services |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08h00 - 12h00 | Déchargement Montage écran boite noir- son et vidéo |  | 1 RG - 1 RS -1RV 1 RP+ 4M |
|  |  | 12h00 – 13h00 | Inter-service son si possible (equalisation) |  | 1 RS -1RV |
|  |  | 13h00 – 14h00 | Déchargement et montage percussions. |  | 1 RG - 1 RP+4M – |
|  |  | 14h00 - 17h00 | Installations instruments micros et lumière |  | 1 RG - 1 RS -1RV 1 RP+ 4M +1RL |
| J - 1 |  | 17h00 – 18h00 | Accord |  |  |
|  |  | 18h00 - 22h00 | Répétition |  | 1 RG - 1 RP+1M–1RS-1RV -1 RL |
|  |  | 09h00 - 12h00 | Réglage son et Finitions plateau |  | 1 RG - 2 RS - 1 RP+1M -1 RL |
|  |  | 12h00 - 13h00 | Accord |  |  |
|  |  | 14h00 - 17h00 | Générale |  | 1 RG - 1 RP+1M–1RS-1RV -1 RL |
|  |  | 17h00 - 18h00 | Mise |  | 1 RG - 1 RP+1M–1RS-1RV -1 RL |
| J |  | 18H00 - 19h00 | Accord |  |  |
|  |  | 20h00 | Représentation 1 |  | 1 RG - 1 RP+1M–1RS-1RV -1 RL |
|  |  |  | L'Âge d'or |  |  |
|  |  | 21h30 - 24h00 | Démontage et chargement |  | 1 RG - 2 RS - 1 RP+4M - 1Ciné -1 RL+1E |

Implantation instruments et micros

Implantation HP